PROCEDIMENTO DE CODIFICAÇÃO E RESET PARA TELEFONES SEM FIO

Procedimento de Reset e Codificação para os Telefones sem fio FT1908 ( série AB), FT1909 e FT1910/11/12/19 TOSHIBA Sempre que entrarem aparelhos telefônicos com problemas de sem codificação entre unidades fone e base ou com problemas de programação ( funções travadas, por exemplo ) realize os procedimentos mencionados de Reset e Codificação, conforme as instruções abaixo: FT1908 (Nº série AB) – Não há procedimento de Reset nas unidades Fone e Base CANCELAR O REGISTRO DE UM FONE Pressione a tecla P - o led verde irá piscar Digite o numero 11 e pressione a tecla Talk para confirmar REGISTRAR O FONE. Pressione a tecla PAGE até a emissão dos bip's. Após o inicio dos bip's, aperte a tecla P/Re no fone. O led verde comecará a piscar. Enquanto a base emite os bip's e o fone permanece com o led verde piscando, realize o procedimento abaixo: Digite o numero 10 (dez) Pressione Talk. Digite a sequência zero, zero, zero, zero e pressione talk. Aguarde o led verde apagar e a base parar de emitir um bip. Quando completado o procedimento, o led verde do fone acende. Conecte o telefone a base e esta finalizado o processo de codificação FT1909 RESET – Unidade Fone Remova apenas uma, das três pilhas que compõe o circuito de alimentação da unidade fone Após a remoção da pilha, deverá pressionar e manter pressionado as teclas 1, 5, 9 e 0. Após estas quatro teclas pressionadas, conecte a pilha e apenas libere estas quatro teclas depois da emissão de um longo bip. Verifique no display da unidade fone, se aparece apenas o sinal de antena e bateria. Caso apresente apenas esta informação, sinal que o procedimento reset foi concluido com sucesso. RESET – Unidade Base Remova a alimentação da unidade base. Aperte e mantenha pressionada a tecla PAGE Com a tecla PAGE pressionada, conecte a alimentação na unidade Base. Com a tecla PAGE ainda pressionada, apenas libere-a quando a unidade Base emitir um sinal sonoro. Após o sinal sonoro, libere a tecla PAGE e desconecte a alimentação da unidade Base Conecte novamente a unidade, sem pressionar nenhuma tecla. O procedimento de reset está concluido Codificação entre as unidades Fone e Base Aperte a tecla Prog ( aparecerá a informação P no display ) Digite a sequência 1,6,1. Após digitar esta sequência, aparecerá traços no display Digite quatro vezes, o numero Zero. Estes traços irão abaixar. Aperte e solte a tecla Verde ( Talk ) para aparecer a informação RE9 ( Registro). Caso não apareça quando apertar e soltar da primeira vez, faça o de forma consecultiva até que apareça esta informação. Pressione e mantenha pressionado a tecla PAGE na unidade base, até que seja emitido sinais sonoros. Após o inicio destes sinais, pode soltar a tecla page. Aguarde a informação aparecer de forma automática ( 123456 ).O procedimento está concluído. Caso apareça a informação (23456), ou seja, sem o número 1, realize o procedimento de Reset das unidades Fone e Base. FT1910/11/12/19 RESET – Unidade Fone Remova apenas uma, das duas pilhas que consituem o circuito de alimentação da unidade Fone. Aperte e mantenha pressionado a tecla OK Com esta tecla pressionada, conecte a pilha. No display, aparecerá a informação TEST. Libere a tecla OK e em seguida, aperte a tecla 5. No display, alterará a informação de TEST, para CLEARSUBS e em seguida NAOSUBS. O procedimento de Reset dos dados na unidade fone foram concluídos. RESET – Unidade Base Remova a alimentação da unidade Base Aperte e mantenha pressionado a tecla PAGE da unidade Base. Com esta tecla pressionada, deverá conectar a alimentação na unidade base e manter a tecla PAGE pressionada até o quarto bip duplo. Atenção, pois se a tecla PAGE for liberada antes ou depois do quarto bip duplo, o procedimento não será concluído. Após ter liberado a tecla PAGE no quarto bip duplo, aguarde um bip de confirmação. Após gerado o bip de confirmação, remova a alimentação da unidade base e volte a conectá-la, sem pressionar tecla alguma. O procedimento estará concluído. Codificação entre as unidades Fone e Base Aperte a tecla MENU (esta tecla fica ao lado esquerdo, na última linha de botões, com um formato de uma prancheta). Poderá aparecer a informação AGENDA ou REGISTRAR. Caso apresente AGENDA, alterar para a opção REGISTRAR, utilizando a tecla seta para cima por duas vezes e pressionar a tecla OK. Caso apresente a informação REGISTRAR, apenas aperte a tecla OK. 2- Aparecerá a informação BS 1 2 3 4 e o numero 1 piscando (em alguns casos, poderá não apresentar nenhum numero piscado, porém, o processo é o mesmo), aperte o numero 1, automaticamente, alterará para a informação PIN ---- no display, digite quatro vezes o numero zero e pressione a tecla OK. 3- No display do aparelho, aparecerá a informação BUSCA 1. Neste momento, pressione a tecla PAGE na unidade base e mantenha pressionada, até a base emitir um bip e a lampada verde do fone, começar a piscar. 4- De forma automática, aparecerá uma codificação constando números e letras. Caso apresente este código, sinal que o telefone foi codificado com sucesso. Pressione a tecla OK para finalizar o processo. No display do produto, aparecerá o nome seguido de um número, como MICRO1.